1.Обгрунтування інвестиційних витрат за їх складовими

Інвестиційною програмою передбачається поетапне виконання заходів в 2021-22 р.р. на загальну суму  2528 тис.грн. без ПДВ (згідно виробничих інвестицій та амортизаційних відрахувань за 2020р.) з них:

- здійснення заходів з водопостачання на загальну суму                    935,7 тис.грн.(без ПДВ),

- здійснення заходів з водовідведення на загальну суму   1592,3тис.грн.(без ПДВ);

2.Опис  заходів Інвестиційної програми

2.1. Оснащення артезіанських свердловин №9а, №12,№14 перетворювачами частоти .

Захід спрямований на ефективне використання електроенергії ,досягнення плавного пуску та захисту від аварійних режимів насосного обладнання артезіанських свердловин питної води.

Перетворювач частоти забезпечує :

- плавний пуск і зупинку електродвигуна насосного агрегату артезіанських свердловин  , а також дозволяє змінювати напрям обертання двигуна;

- захист електродвигуна насосного агрегату від перевантаження , коротких замикань , перегріву , перепадів напруги ;

- економію електроенергії у випадку роботи двигуна з неповним навантаженням ;

- підвищує надійність і довговічність роботи обладнання артезіанських свердловин завдяки зниженню зносу механічних з'єднань та поліпшенню динаміки роботи електроприводу.

В Інвестиційній програмі пропонується встановити :

Свердловина №9а –перетворювач частоти 90/110 кВт

380 В, 3ф серії GD200A-090|110P-4 ,вартістю 82 539 тис.грн без ПДВ;

Свердловина №12,№14 – перетворювач частоти 75/55 кВт

380 В , 3ф серії GD200A-045|055P-4,вартістю 67 977,45 грн без ПДВ.

Сума заходу складає 150 516,45 грн. без ПДВ

2.2. Заміна насосного обладнання артезіанських свердловин

Заміна зношеного  насосного обладнання артезіанських свердловин  спрямоване на підвищення надійності безперебійного постачання питної води жителям м. Первомайський.

В Інвестиційній програмі пропонується  заміна :

Свердловина №9а – насосний агрегат ЕЦВ 12-160-140нрк з технічними характеристиками : подача – 160м³/годину, глибина занурювання насоса – 140м, робочі колеса з нержавіючого металу,вартістю 90,750 тис.грн. без ПДВ;

Свердловина №12,№14 – насосні агрегати  ЕЦВ 10-65-150нрк з технічними характеристиками : подача – 65м³/годину, глибина занурювання насоса – 150м,робочі колеса з нержавіючого металу,вартістю 45,8 тис.грн без ПДВ.

Сума заходу складає 136 550 грн без ПДВ

2.3. Заміна насосного обладнання в насосній станції ІІ питомого підйому

В звязку з аварійним становищем насосного парку на станції 2 питомого підйому підприємством було придбано насос NSCE 50-200/150/P25VCS4 1шт. вартістю 40 250,00 грн. без ПДВ.

Для забезпечення раціонального споживання електроенергії в нічний час роботи НС ІІ підйому.

Сума заходу складає 40 250.грн без ПДВ

2.4. Розроблення РП «Реконструкція системи хлорування питної води на II-му питному підйомі м.Первомайський Харківської обл..»

На даний час для знезараження питної води в м.Первомайський використовується хлор, який завозиться на склад хлору в контейнерах з Аульської хлоропереливної станції Дніпропетровської області спеціалізованим транспортом в зрідженому стані.

Хлорування питної води проводиться з допомогою хлорного обладнання на хлораторній насосної станції II-го питного підйому.

Зріджений хлор (CL²) – рідина янтарного кольору ,має подразнювальну та ядучу дію.

В газоподібному стані хлор є небезпечним для навколишнього природного середовища та здоров'я людей.

Тому зараз широке застосування в знезараженні питної води та стічних вод надається гіпохлориту натрію (NaOCl).Знезараження питної води гіпохлоритом натрію дозволить відмовитись від складу хлору,всього хлорного обладнання,а також уникнути такого небезпечного етапу як перевезення хлорних контейнерів значною територією України . Застосування  гіпохлориту натрію дозволить перевисти хлораторну насосної станції II-го питомого підйому,розташованого в житловому масиві 5-й ділянці по вул..Будівельна з категорії небезпечна в категорію безпечних об'єктів для навколишнього середовища і проживаючих в прилеглій зоні людей.

На сьогоднішній день гіпохлорит натрію – один з найбільш ефективних і швидко діючих дезінфікуючих агентів , що мають широкий спектр дії проти відомих у даний час мікроорганізмів. Він є одним з найбільш дешевих  дезинфікантів.

Використання гіпохлориту натрію відповідно до рекомендації (наказ № 18 Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 18.05.2007р. затверджена Інструкція із застосування  гіпохлориту натрію для знезараження води в системах централізованого питного водопостачання та водовідведення) є безпечним і не викликає ефектів,що впливають на здоров'я людей.

Економічна доцільність полягає в зменшенні витрат на процес знезараження води.

Для отримання гіпохлориту натрію використовують звичайну поварену сіль,яка присутня в кожній домівці. Її розчиняють у воді,далі відповідний соляний розчин додається в електролізер,де під дією електроструму розкладається на складники ,що об'єднуються в нову сполуку – гіпохлорит натрію.

Дія гіпохлорита натрію при попаданні у воду починається з того,що він розкладається на атомарний кисень і сполуки хлору ,які являються дуже сильними дезінфектами. При попаданні у воду вони реагують з білковими оболонками мікроорганізмів,які під їх дією гинуть.

Технічним вирішенням отримання гіпохлориту натрію пропонується технічне переоснащення хлораторної II-го питомого підйома встановленням блочної електролізної установки знезараження води,призначеної для отримання розчину гіпохлориту натрію шляхом електролізу кухоної солі.

Згідно результатів фактичного використання хлору на знезараження питної води використовується в середньому 7,5 кг активного хлору на добу, тому приймаємо установку продуктивністю по активному хлору – 10 кг на добу.

Пропонується передбачити на розробку РП «Реконструкція системи хлорування питної води на II-му питному підйому м.Первомайський Харківської обл..» згідно пропозиції ТОВ «НВП «КОМУНТЕХ»

135,0 тис.грн.

2.5.Встановлення на приладах обліку води абонентам м.Первомайський пломб-індикаторів.

З метою встановлення випадків несанкціонованого втручання в роботу приладів обліку води недобросовісними споживачами , посилення контролю за водокористуванням , упорядкування обліку води , а також зменшення витрат питної води  пропонується в Інвестиційну програму включити кошти на придбання пломб-індикаторів на суму 70 983,55 грн.

Індикатор магнітного впливу використовується для візуальної реєстрації впливу постійного магнітного поля на прилади обліку води з метою зупинки останніх.

Індикатор представляє собою пасивний візуалізатор ,що реагує на вплив зовнішнього магнітного поля ,шляхом безповоротної зміни свого первинного стану. Кожна пломба-індикатор має індивідуальний порядковий номер. Її неможливо тимчасово видалити з корпусу, оскільки при знятті пломби руйнується цілісність індикатора.

Сума заходу складає 70 983,55 грн без ПДВ

2.6. Переоснащення водопровідних мереж м. Первомайський новими   поліетиленовими трубами        ПЕ 100 діаметром 110мм, 50мм.

Централізоване водопостачання м. Первомайський почало своє існування з середини 1960-х років разом з початком будівництва

Первомайського хімкомбінату.

За 50 років було прокладено більше 100 км. водопроводів  діаметрів від 50мм до 600мм.,залізних,чавунних,азбестових та поліетиленових,які за тривалий  строк експлуатації зараз знаходяться в незадовільному технічному стані ,що призводить до значних матеріальних затрат при усуненні аварій на мережах.

З метою зниження матеріальних затрат на експлуатацію водопровідних мереж завдяки зниженню втрат води в розподільчій мережі та покращенню якості питної води пропонується заміна дефектних ділянок водопроводу на сучасні труби з поліетилену

загальною протяжністю труби ПЕ 100 діаметром 110 мм – 800 м.п.

діаметром 50 мм  --  1493 м.п.

Для з’єднання при заміні водопроводу необхідно наступні комплектуючі для водопроводу:

- муфта з’єднувальна компресійна 110мм.   – 14 шт,

- фланцеве з’єднування компресійне 110мм – 10 шт.

- муфта з'єднувальна компресійна  50 мм    – 10 шт,

- муфта з внутрішньою різьбою   50мм         – 20 шт,

- коліно  90° 100 мм                                         – 5 шт,

- коліно  90°   50 мм                                         – 5 шт.

Підприємство придбало трубу д/водопроводу Ду 50 – 200м, вартістю 33.340 грн. без ПДВ

Сума заходу складає 6 668.00 грн. рахунок прилагається

2.7. Заміна аварійних засувок Ду 50-400 мм на водопровідних мережах.

З метою зменшення втрат питної води при усуненні проривів на водопровідних мережах завдяки оперативному відключенню аварійної ділянки в Інвестиційну програму планується включити заміну дефектних засувок на нові,

В Інвестиційній програмі  по поставці трубопровідної арматури           ( засувок) пропонується пропозиція вітчизняного виробника

- ПАТ Нікопольський завод трубопровідної арматури                  (ТОВ «М-ЛИТ»)  на загальну суму 201,6тис. грн.(без ПДВ).

Специфікація

| № з/п | Найменування | Кількість, од. | Вартість 1 од., грн | Загальна вартість, тис. грн. без ПДВ | Обґрунтування вартості |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | з ПДВ | без ПДВ |  |  |
| 1 | Засувка Ду 50 | 10 |  | 764,00 | 7,64 | Прайс – лист ТОВ «М-ЛИТ» |
| 2 | Засувка Ду 80 | 5 |  | 1380,0 | 6,90 | Прайс –лист ТОВ «М-ЛИТ» |
| 3 | Засувка Ду 100 | 20 |  | 1651,00 | 33,02 | Прайс –лист ТОВ «М-ЛИТ» |
| 4 | Засувка Ду 150 | 10 |  | 3052,00 | 30,62 | Прайс – лист ТОВ «М-ЛИТ» |
| 45 | Засувка Ду 200 | 4 |  | 5958,00 | 23,832 | Прайс –лист ТОВ «М-ЛИТ» |
| 6 | Засувка Ду 250 | 2 |  | 9260,0 | 18,52 | Прайс –лист ТОВ «М-ЛИТ» |
| 7 | Засувка Ду 300 | 1 |  | 12056,0 | 12,056 | Прайс –лист ТОВ «М-ЛИТ» |
| 8 | Засувка Ду 400 | 3 |  | 23000,0 | 69,0 | Прайс –лист ТОВ «М-ЛИТ» |
| 6 | Муфта з’єднання компресійна 110х4” | 14 |  | 831,24 | 11,637 | Прайс –лист ЕВРОТРУБПЛАСТ |
| 7 | Фланцеве з’єднання компресійне | 10 |  | 556,77 | 5,567 | Прайс –лист ЕВРОТРУБПЛАСТ |
| 8 | Муфта з'єднання компресійна 50 ͯ 50 мм | 10 |  | 90,28 | 0,902 | Прайс-лист ЕВРОТРУБПЛАСТ |
| 9 | Муфта з внутрішньою різьбою 50мм | 20 |  | 77,83 | 1,556 | Прайс-лист ЕВРОТУБПЛАСТ |
| 10 | Коліно 90° 100мм | 5 |  | 162,00 | 0,810 | Прайс-лист ЕВРОТРУБПЛАСТ |
| 11 | Коліно 90° 50мм | 5 |  | 95,48 | 0,477 | Прайс-лист ЕВРОТРУБПЛАСТ |
| 12 | Труба ПЕ 100мм | 658м |  | 162,00 | 106,68 | Прайс-лист ЕВРОТРУБПЛАСТ |
| 13 | Труба ПЕ 50мм | 1493м |  | 33,675 | 50,271 | Прайс-лист ЕВРОТРУБПЛАСТ |

2.6.2. Визначення економічного ефекту та окупності переоснащення водопровідних мереж м. Первомайський новими засувками Ду50 -400мм та поліетиленовими трубами ПЕ 100 діаметром 110 мм,50мм

З метою зниження матеріальних затрат на експлуатацію водопровідних мереж завдяки зниженню втрат води на аварійних ділянках ,а також ГСМ та трудозатрат на усунення проривів дефектних водопровідних труб ,пропонується замінити найбільш зношені водопровідні мережі на поліетиленові діаметром 110мм.- протяжністю 800м.,та діаметром 50мм .- протяжністю 1493м. на загальну суму     200,8тис. грн.( без ПДВ).

Втрати питної води на спорожнення та наповнення аварійних ділянок водопроводів для усунення проривів обчислюємо за формулою

W = πd²x L ×2 , m³

4

де d – діаметр труби ,м

L – довжина труби ,м

π- 3,14

- дефектна ділянка водопроводу Ø100мм.загальною протяжністю 800м.

W=3,14x0,1² x800×2 = 13 м³,

4

- дефектна ділянка водопроводу Ø 50мм. загальною протяжністю 1076м

W=3,14 ͯ 0,05² ͯ 1493 ͯ 2 =6 м³

4

Вартість втраченої питної води складає:

19м³x22,49грн.=427,31 грн.(з ПДВ),

де   22,49грн. (з ПДВ)- тариф на 1м³ питної води .

Матеріальні  затрати на усунення прорива водопровідної труби обчислюємо згідно розроблених на підприємстві калькуляцій :

- екскаватор для розкопки аварійної труби та засипки котловану

ЄО -2621   - 2 години x 286,04грн.=572,08грн.,

- зварювальний агрегат на базі двигуна Т-40

1година x 229,95 грн.=229,95грн.,

- відкачуваюча помпа для відкачки води з котловану

1година x157,65грн.=157,65грн.,

- трактор  Т-40  1година x 219,3грн.= 219,3грн.,

- вахта ГАЗ -3307

2 години x70,44грн.+5л×20 грн.=240,88грн.,

- бригада слюсарів АВР 3 розряду з 2-х чоловік

2 x 2години x19,34грн.=77,36грн.,

нарахування на заробітну плату слюсарів 36,92%= 28,56грн.

- електрозварник 5 розряду

- 1 година ×26,21грн.=26,21 грн.

Загальні  матеріальні затрати складуть

Wмат.=427,31+572,08+229,95+157,65+219,3+240,88+77,36+28,56+ +26,2=1979,25грн.

Враховуючи ,що прориви на зазначених водопровідних мережах усуваються щомісячно не менше одного разу на кожній з ділянок, розраховуємо місячні затрати на усунення проривів водопровідних труб

W+Wмат.=(427,31 + 1979,25) ͯ 2 =4813грн.

Річний економічний ефект складе

4813 x12=57756 грн (з ПДВ ) = 48130 грн ( без ПДВ )

Термін окупності складе:

Т= 200800    =  4,2 рік

48130

2.8.Оснащення насосного обладнання  каналізаційних насосних станцій  перетворювачами частоти.

В технологічному процесі збирання та транспортування стічних вод задіяні :

- міська каналізаційна насосна станція ,продуктивністю –

7 ,0 тис.м³/добу, на яку збираються стічні води від частини житлового масива 3 м-на ,житлового масива вул. Світанкова , центральної районної лікарні та СШ №5,№6., та перекачується 2-ма напірними колекторами Ду300мм до самопливних каналізаційних колекторів спрямованих до головної каналізаційної насосної станції;

- головна каналізаційна насосна станція ,продуктивністю –

20,5 тис.м³/добу, на яку збираються стічні води від всього міста та перекачуються по напірному каналізаційному колектору Ду500мм протяжністю 7,6 км. на комплекс очисних споруд.

З метою ефективного використання електроенергії , досягнення плавного пуску та захисту насосного обладнання від аварійного режиму в Інвестиційній програмі пропонується оснащення насосного обладнання каналізаційних насосних станцій :

Каналізаційна насосна станція за адресою вул. Світанкова,10 –

перетворювач частоти 37/45 кВт ,380 В ,3ф серії GD200A-037G/045P-4 вартістю 38,5885 ͯ 2 =77,177 тис.грн без ПДВ;

Головна каналізаційна насосна станція за адресою автодорога Мерефа-Лозова-Павлоград 49км + 30м –

перетворювач частоти 75/90 кВт ,380 В, 3ф серії GD200A-075G/090P-4 вартістю  72,293 тис.грн без ПДВ ;

перетворювач частоти 55/75 кВт,380 В, 3ф серії GD200A-055G/075P-4 вартістю 56,055 тис.грн без ПДВ.

Сума заходу складає 205 525 грн без ПДВ

2.9. Розробка РП «Реконструкція електропостачання головної каналізаційної насосної станції м.Первомайський Харківської обл.»

Електропостачання головної каналізаційної насосної станції (ГКНС) за адресою : автодорога Мерефа – Лозова – Павлоград 49км + 30м

на даний час здійснюється ПЛ-10 кВ по якій відбувалося електроживлення цеху №106 ДП «Хімпром».

В зв'язку з ліквідацією ДП «Хімпром» ПЛ-10 кВ залишилась безхазяйною та ніким не обслуговуються , окремі ділянки повітряної електролінії знаходяться в аварійному стані.

Так на даний час вище зазначена ПЛ-10 кВ єдине джерело електроживлення ГКНС м.Первомайський ,що відповідає 3-й категорії надійності та не відповідає категорії надійності електроживлення екологічно небезпечного об'єкту.

Для вирішення питання надійного електроживлення ГКНС пропонується в Інвестиційній програмі передбачити кошти в розмірі 150 тис.грн на розроблення Робочого Проекту (РП) «Реконструкція електропостачання головної каналізаційної насосної станції м.Первомайський Харківської обл..»

Сума заходу складає 205 525 грн без ПДВ

2.10.Встановлення трансформатора ТМГ-630 10\6 кВ

на території комплексу очисних споруд (КОС).

На даний час електроживлення обладнання КОС здійснюється по двом кабельним лініям 6 кВ ,які знаходяться в аварійному стані та прокладені по території зруйнованого ДП «ХІМПРОМ».

За період експлуатації на кабельних лініях щорічно трапляється до 10 аварій. В 2015р. прокладені нові кабельні лінії 10 кВ ,але основне технологічне обладнання нагнітачі повітря типу 360-22,2 споживає електрострум напругою 6 кВ , тому пропонується до проведення повної реконструкції КОС ,встановити проміжний трансформатор

ТМГ-630 10/6 кВ для електроживлення нагнітачів повітря з нових кабельних ліній 10 кВ .

ООО «ЭЛИЗ» пропонує виготовлення трансформатора ТМГ-630 10/6 кВ вартістю 136,0 тис.грн. (без ПДВ),

Сума заходу складає 136000 грн без ПДВ

2.11. Переоснащення аварійних ділянок самопливних каналізаційних колекторів сучасними каналізаційними поліетиленовими трубами КОРСИС та СПИРО.

Самопливні каналізаційні колектори від жилих масивів

м. Первомайський прокладалися в 1960 – 80 роках в час будівництва ДП «Хімпром» та міста.

На даний час під тривалою дією агресивного середовища стічних вод залізобетонні труби Ду 300 - 800мм каналізаційних колекторів руйнуються, що призводить до вимивання грунта над трубами і провалами колекторів і як наслідок порушення нормальної роботи всієї системи водовідведення міста.

Незадовільний технічний стан самопливних каналізаційних колекторів призводить до чисельних аварійних ситуацій, наслідки яких можуть нанести шкоду навколишньому природному середовищу.

Зростають як матеріальні так і енергетичні витрати на підтримання в робото здатному стані каналізаційної мережі, що в свою чергу призводить до збільшення питомих витрат електроенергії на транспортування та очищення стічних вод, яке в свою чергу значною мірою впливає на собівартість послуг.

.

Первомайське КП «Тепломережі»  для підтримки в робото здатному стані самопливних каналізаційних колекторів змушено проводить нагальні ремонтні роботи по усуненню аварійних ситуацій.

Так як значною протяжністю самопливні каналізаційні колектори закладені в житловій зоні забудови на великій глибині

до 7м, проведення земельних робіт при ремонтних роботах на колекторах перешкоджають скупчення інженерних мереж та потребують значних матеріальних затрат.

Тому оптимальним рішенням є проведення заміни окремих аварійних ділянок самопливних каналізаційних колекторів залізобетонних труб на сучасні поліетиленові.

Для виконання ремонтних робіт пропонується використовувати профільовані труби КОРСИС з показником кільцевої жорсткості (SN8,SN4)., Труби КОРСИС застосовується для будівництва та ремонту підземних трубопроводів водовідведення в особливих  умовах міської інфраструктури.

Труби КОРСИС виготовляють з високо модульного блоксополімера поліпропілену.

Діапазон діаметрів труб КОРСИС від 110мм до 1200мм, класи кільцевої жорсткості SN 4, SN 8. ,труби виготовляють прямими відрізками  довжини: по 6м та 12м.

З'єднання відрізків труб КОРСИС виконується з допомогою муфт та з'єднувальних кілець.

Переваги труби КОРСИС перед трубами з бетону і чавуну:

- термін служби поліетиленових труб КОРСИС 50 років і більше, що, як показана практика, набагато довше терміну експлуатації залізобетонних та чавунних труб;

- висока хімічна стійкість до агресивного середовища стічних вод;

- хороші гідравлічні характеристики, що заощаджує енергоресурси при транспортуванні стоків;

- не схильні до корозії і руйнівного впливу супутнього каналізації газу;

- труби КОРСИС набагато легше переміщати і встановлювати, що дозволяє істотно заощаджувати при монтажі.

Розглядаємо пропозиції по поставці поліетиленових труб КОРСИС:

Прайс- лист ЕВРОТРУБПЛАСТ

Труба КОРСИС  SN4 315мм 17шт ͯ 6м  =  102 пог.м. 37,977тис.грн. без ПДВ

Труба КОРСИС  SN8 400мм 17 шт ͯ 6м =102 пог.м   72,934 тис. грн без ПДВ

Труба КОРСИС  SN4 400мм 34шт ͯ 6м=204 пог.м     122,747 тис.грн. без ПДВ

Труба КОРСИС  SN8 500мм  37шт ͯ 6м=222  пог.м    253,851 тис.грн без ПДВ

на загальну суму  487,509 тис.грн без ПДВ

Для виконання ремонтних робіт в житлових масивах міста та на перехрестях самопливних каналізаційних колекторів з інженерними мережами пропонується використовувати  поліетиленові труби СПИРОКОР :

Прайс –лист ЕВРОТРУБПЛАСТ

- діаметр 300/330 мм SN4  100м.п. -  67,083 тис.грн.(без ПДВ),

- діаметр 400/438 мм SN 4  150 м.п. – 191,188 тис.грн.(без ПДВ)

на даний час було придбано поліетиленових труб КОРСИС:

Труба КОРСИС  SN4 400мм 15шт ͯ 6м=90 пог.м     56617,87 грн. без ПДВ

Труба КОРСИС  SN8 400мм 12 шт ͯ 6м =72 пог.м   54092,2 грн без ПДВ

Труба КОРСИС  SN4 500мм 8шт ͯ 6м  =48 пог.м.  51547,53 грн. без ПДВ

Та фасонних поліетиленових частин:

Ущільнююче кільце Корсис 0400мм 27штх134,8=3 639,9 грн. без ПДВ

Ущільнююче кільце Корсис 0500мм 8штх235,76=1886,07 грн. без ПДВ

Модуль СПІРОКОР SN4 300 з різьбою, L=2000мм 25шт., вартістю 22985,42 без ПДВ

Модуль СПІРОКОР SN4 400 з різьбою, L=2000мм 25шт., вартістю 43886,04 без ПДВ

Модуль СПІРОКОР SN4 500 з різьбою, L=3000мм 4шт., вартістю 9684,9 без ПДВ

Загальна сума заходу складає  244340,13 тис.грн без ПДВ

Для оперативного виконання земляних робіт залучаємо орендований гусеничний екскаватор  на загальну суму  74766 грн без ПДВ .

на загальну суму  820 546 тис.грн без ПДВ

2.11.2. Визначення економічного ефекту та окупності переоснащення  дефектних ділянок самопливних каналізаційних колекторів поліетиленовими трубами КОРСИС.

З метою зниження матеріальних затрат на експлуатацію каналізаційних мереж завдяки зниженню трудозатрат, а також матеріалів та ГММ на усунення аварійних ситуацій на дефектних ділянках самопливних каналізаційних колекторів, пропонується переоснащати дефектні ділянки:

- самопливного каналізаційного колектора К-5 на поліетиленові

Труба КОРСИС  SN8 500мм  222 пог.м

- самопливного каналізаційного колектора К-2 на поліетиленові

Труба КОРСИС  SN8 400мм  102 пог.м

- самопливного каналізаційного колектора К-5 на поліетиленові

Труба КОРСИС  SN4 300мм  102 пог.м

- самопливний каналізаційний колектор К-3 на поліетиленові

Труба КОРСИС SN4 400мм  204 пог.м.

За останні роки на самопливних каналізаційних колекторах

К-2,К-3,К-5 спеціалістами підприємства проводяться ремонтні роботи на аварійних ділянках не менше 3 (трьох)в рік до 10 робочих днів кожний.

Матеріальні затрати по усуненню аварійної ситуації на каналізаційному колекторі обчислюємо згідно розроблених на підприємстві калькуляцій:

- перекачка стічних вод

157,65 грн/1маш.год. х 10 днів х 24 год. = 37 836 грн.

- земляні роботи по розкопці та засипці аварійної ділянки каналізаційного колектора ЭО- 3322

377,08 грн./1маш.год. х 10 днів х 6 год. = 22 625 грн.

- трактор Т-40 з причепом на вивіз та завіз ґрунту

219,30грн./1маш.год. х 10 днів х 6 год. = 13158 грн.

- бригада слюсарів АВР 3 розряду з 4-х чоловік

21,39грн. х 4 чол. х 8 год. х 10 днів = 6845 грн.

Нарахування на заробітну плату слюсарів 22%

6845 х 0,22 = 1506грн.

Загальні матеріальні затрати складуть:

W= 37 836 + 22 625 + 13158 + 6845 + 1506 = 81970 грн.

Річний економічний ефект складає 81970грн. з ПДВ,                або 68308грн. без ПДВ.

Термін окупності складає

Т = 745780 = 10,9років

68308

2.12.Оснащення побутових будівель по вул.Комарова,1 централізованою системою опалення.

На даний час опалення побутових приміщень по вул..Комарова,1 здійснюється електричними опалювальними приладами .які споживають до 15 кВт в годину.

В той же час по вул..Світанковій на відстані 200м знаходиться модульна котельна УКТМ №3 ,потужність якої використовується на

50 %, тому доцільно опалення  побутових приміщень по вул..Комарова,1 підключити до УКТМ№3 , що призведе до економії електроенергії та ефективному використанню обладнання котельної.

Пропонується для підключення опалення використати сучасні труби попередньо ізольовані ПО Ø 40 ͯ 40 /160 ДСТУ Б В.2.5-31:2007

226 м.п. на загальну суму 166,437 тис.грн.(без ПДВ),

2.13.Ремонт покрівлі будівлі насосно-компресорної комплексу очисних споруд .

Очисні споруди м.Первомайський побудовані в кінці 1960-х років і  на протяжності 60 років експлуатації не ремонтувались , як наслідок основні будівлі знаходяться в аварійному стані.

Так  покрівля будівлі насосно- компресорної де знаходиться головне технологічне обладнання – нагнітачі повітря . повністю протікає і загрожує підтопленню електрообладнання .

Зважаючи на екологічні наслідки в разі припинення  роботи нагнітачів повітря пропонується включити в Інвестиційну програму кошти на придбання матеріалів для ремонту покрівлі :

- профнастил ПК-20 0,45х1160х7000 Zn – 487,2 м²   вартість 104 748 грн (без ПДВ),

- коньок 0,45х250х250х2000 Zn – 34 шт, вартість 9 044 грн без ПДВ

Загальна сума заходу складає – 113 792.00 грн без ПДВ

3. Зобов’язання ліцензіата щодо досягнення очікуваних результатів реалізації інвестиційної програми у сфері водопостачання та водовідведення.

В ході реалізації інвестиційної програми Первомайське КП «Тепломережі» зобов’язується досягти:

Зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів.

Головною метою підприємства є проведення комплексу заходів спрямованих на зменшення питомих витрат підприємства. Заплановано поступово знизити питомі витрати паливно-енергетичних ресурсів за рахунок впровадження на підприємстві енергоефективного обладнання.

Забезпечення технологічного обліку ресурсів

Первомайським КП «Тепломережі» розроблено комплекс заходів, який у першу чергу спрямований на забезпечення технологічного обліку природних ресурсів.

Всього на балансі Первомайського КП «Тепломережі» знаходиться 6 артезіанських свердловин, з яких в робочому стані 3 свердловини, які оснащені приладами обліку, що складає 100%.

Підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення.

Пріоритетним напрямком розвитку системи водопостачання міста Первомайський Харківської обл.. є підвищення якості послуг з центрального водопостачання. В 2013 р. розроблена спеціалізованою організацією «Оптимізована схема перспективного розвитку системи водопостачання м. Первомайський Харківської обл.», в якій плануються заходи спрямовані на :

- заміну зношених водопровідних мереж;

- встановлення частотних перетворювачів на діючому устаткуванні водопровідної насосної станції ІІ-го питного підйому;

- встановлення комерційних приладів обліку питної води на вході водопроводу в багатоповерхові житлові будинки;

- відновлення резервного джерела водопостачання міста Первомайський від водогону Краснопавлівка-Харків дніпровської води.

З метою підвищення надійності роботи системи водовідведення на підприємстві розроблено:

1) РП «Реконструкція повітродувної станції та аеротенків каналізаційних очисних споруд м. Первомайський» в якому заплановано:

-реконструкція повітродувної станції з заміною існуючого технологічного обладнання на сучасне енергоефективне;

-   реконструкція аеротенків каналізаційних  очисних споруд  з залученням передових технологій аерації.

2) Виконані роботи передбачені РП «Реконструкція електропостачання комплексу очисних споруд м. Первомайський», в якому з метою забезпечення ІІ-ої категорії надійності електропостачання передбачено:

- підключення очисних споруд напругою 10 кВ від двох незалежних джерел електропостачання;

- будівництво, монтаж та наладка трансформаторної підстанції 2 КТП-630/10/0,4 кВ.

Підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища

В Інвестиційній програмі передбачається заміна найбільше аварійних ділянок самопливних каналізаційних колекторів залізобетонних труб на поліетиленові КОРСИС , що запобігає розвитку аварійних ситуацій ,які можуть призвести до забруднення навколишнього природного середовища.